# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

# УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине: «Конструирование одежды»

Специальности:

050501 «Профессиональное обучение» (по отраслям).

260903 «Моделирование и конструирование швейных изделий»

# 2009 г.

ОДОБРЕНО                                                               УТВЕРЖДЕНО

на заседании цикловой                                              на заседании

комиссии «Моделирования                                      методического совета

и конструирования одежды»                                    протокол №________

протокол №______

от «___» ________200  г.                                          от «___» ________200  г.

Автор:        Плющева И. И. – преподаватель спец. дисциплин

Рецензент: Каптан Г.Н. -  преподаватель ЦК МГГТК АГУ

Козлова И.Н. – методист МГГТК АГУ

## СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 1. РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ | 5 |
| 1.1 Классификация мужских фигур | 6 |
| 1.1.1 Пропорции тела | 6 |
| 1.1.2 Телосложение | 8 |
| 1.1.3 Осанка | 9 |
| 1.2 Размерные признаки мужской фигуры | 10 |
| 1.2.1 Условное обозначение размерных признаков | 10 |
| 1.2.2 Характеристика размерных признаков | 12 |
| 1.2.3 Величины измерений типовых размерных признаков мужских фигур | 16 |
| 2. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ | 18 |
| 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ | 19 |
| 3.1 Конструкция чертежа базисной сетки | 20 |
| 3.2 Конструкция чертежа базовой основы спинки | 22 |
| 3.3 Конструкция чертежа базовой основы переда | 24 |
| 4. ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТНИКОВ | 28 |
| 4.1 Конструкция отложного воротника с открытыми бортами | 35 |
| 4.2 Конструкция воротника для изделий с комбинированной застёжкой | 36 |
| 4.3 Конструкция стояче-отложного воротника с отрезной стойкой | 37 |
| 4.4 Конструкция воротника-стойки | 38 |
| 5. ПОСТРОЕНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ | 40 |
| 5.1 Конструкция основы втачного рукава | 41 |
| 5.2 Конструкция двухшовного рукава с верхней и нижней частями | 43 |
| 5.3 Конструкция одношовного рукава без переднего шва | 45 |
| 6. КОНСТРУКЦИЯ МУЖСКИХ БРЮК | 47 |
| ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие разработано в соответствии с Рабочей программой по дисциплине «Конструирование одежды» и адресовано студентам очной, заочной форм обучения и экстерната, по специальностям: 050501 «Профессиональное обучение  (по отраслям)» 260903 «Моделирование и конструирование швейных изделий».

Основная цель его разработки – доступно изложить методику измерения тела человека и построения основ конструкции мужской одежды по Единой методике конструирования одежды (ЕМКО СЭВ), облегчив студентам применение полученных знаний  при выполнении практических работ.

Каждая тема учебного пособия сопровождается чертежом, схемой или рисунком, комплексом вопросов, позволяющих закрепить знания первоначальной проверкой. Теоретический  материал представлен либо в текстовой форме, либо в табличной.

Учебное пособие может быть использовано для самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Конструирование одежды».

#### 1. РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ МУЖСКИХ ФИГУР

В процессе конструирования при изготовлении одежды в массовом производстве используют размерные признаки, установленные ГОСТом 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды».

Размерный признак — это размер участка между двумя антропометрическими точками, являющийся составляющей размерной характеристики формы тела.

Для разработки единой размерной типологии взрослого населения стран членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) в качестве ведущих признаков для выбора типовых фигур мужчин приняты:

1. Р - рост,

2. Ог3 - обхват груди 3,

3. От - обхват талии.

Типовая фигура мужчин определяется полными значениями трех ведущих размерных признаков, например:

Р — Ог3 — От ,    170 — 100 — 88.

Каждая группа людей, имеющих одни и те же размерные признаки, представлена типовой фигурой. Такая фигура имеет усреднённые значения размерных признаков, для неё изготавливается одежда, пригодная для всех представителей группы или определённого типа людей. Система таких типов фигур называется размерной типологией.

Для производства мужской одежды, установлено:

1. 5 полнотных групп,

2. 6 ростов (от 158-188) и

3. 12 размеров (84-128).

Интервалы безразличия по каждому из ведущих признаков установлены следующие:

|  | Роста |
| --- | --- |
| по росту — 6 см | I - 158 см |
|  | II - 164 см |
|  | III - 170 см |
|  | IV - 176 см |
|  | V - 182 см |
|  | VI - 188 см |
| по обхвату груди — 4 см | Ог3 = 88, 92, 96, 100...и так далее |
| по обхвату талии — 6 см | От = 70, 76, 82, 88...и так далее |

Принадлежность мужской типовой фигуры к определенной полнотной группе устанавливается по разности обхватов груди третьего и обхвата талии.

Ог3 — От = 18 см 		176 — 100 — 84

Ог3 — От = 12 см 		176 — 100 — 88

Ог3 — От = 6 см 		176 — 100 — 94

Ог3 — От = 0 см 		176 — 100 — 100

Ог3 — От = - 6 см 		176 — 100 — 106

1.1 Классификация мужских фигур

### 1.1.1 Пропорции тела

Конструирование одежды на конкретную фигуру требует знания характеристик формы тела, в том числе пропорций.

Пропорции тела — это соотношения размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длины тела; длины туловища и длины конечностей; ширины бедер и ширины плеч. Пропорции тела в значительной степени зависят от размеров костей черепа, позвоночника, верхних и нижних конечностей. На пропорции тела также влияют степень развития мускулатуры и жироотложения. Этот признак меняется в зависимости от возраста.

Выделено три основных типа пропорций, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика типов пропорций

| Тип пропорции | Характеристика | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Долихоморфный | Относительно малая ширина линии плеча, грудной клетки, таза, короткое туловище и длинные конечности |  |
| Брахиморфный | Относительно длинное и широкое туловище и короткие конечности |  |
| Мезоморфный | Нормальная ширина и длина туловища относительно длины верхних и нижних конечностей. Это средний тип между долихоморфным и брахиморфным |  |

# 1.1.2 Телосложение

# Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жироотложений. Мускулатура бывает  развита слабо, средне, сильно. Жироотложения бывают слабыми, средними, обильными. Телосложение человека зависит от  биохимических особенностей организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.

Выделены три основных типа телосложений, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2  – Типы телосложений

| Тип телосложения | Характеристика | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Грудной | Слабое жироотложение и мускулатура, плоская грудная клетка, впалый живот и сутулая спина. |  |
| Мускульный | Умеренное жироотложение, средне или сильно развитая мускулатура, цилиндрическая грудная клетка, нормальная или прямая спина. |  |
| Брюшной | Обильное жироотложение, средне или слаборазвитая мускулатура, коническая грудная клетка, округло-выпуклый живот, сутулая или нормальная осанка. |  |

# 1.1.3 Осанка фигуры

Под осанкой подразумевается естественное, привычное положение тела во время покоя и движения. В зависимости от этого положения, особенно верхней части корпуса, фигура человека может быть выпрямленной, наклоненной вперед (сутулой), отклоненной назад (перегибистой).

К показателям осанки относятся положение корпуса, высота плеч, а также выемка на талии, выступы лопаток, грудной клетки, ягодиц, живота.

С изменением положения тела отдельные части последнего приобретают различные формы и размеры. На осанку значительное влияние оказывает строение позвоночника, величина его изгибов на разных участках, а также степень развития мышц и жироотложений.

На рис. 1 «а» показана мужская фигура с нормальной осанкой. При рассмотрении фигуры в профиль заметно, что выступающие точки ягодиц несколько смещены вперед относительно выступающих точек лопаток. Выемка на талии и выступ ягодиц умеренные. Шея слегка наклонна, грудь развита, выступ живота умеренный.

На рис. 1 «б» показана сутулая мужская фигура. Верхняя часть спины округлая, часто с выступающими лопатками, в особенности (худых). Выемка на талии и выступ ягодиц уменьшены. Шея больше наклонена вперед. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи увеличено. Грудь уплощенная или впалая. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талин спереди уменьшено.

На рис. 1 «в» представлена  перегибистая мужская фигура. Спина спрямлена, выемка на талии и выступ ягодиц увеличены, шея сильнее наклонна. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи уменьшено. Грудь более развита. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талин спереди увеличено.

Вопросы для закрепления

- Что такое пропорции тела?

- От чего зависят пропорции?

- Какие существуют типы пропорций?

- Что такое телосложение?

- От чего зависит телосложение мужчин?

- Какие  вам известны типы телосложения мужчин?

- Что такое осанка?

- Какие типы осанки вам известны? Дайте характеристику каждому типу осанки.

1.2 Размерные признаки

## 1.2.1 Условное обозначение размерных признаков

В единой методике конструирования одежды стран членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) принято унифицированное обозначение всех размерных признаков. Любой признак обозначается одной и той же прописной буквой латинского алфавита Т с переменным подстрочным индексом i, соответствующим номеру данного признака, например: Т1 Р,  Т16Ог3

Условное обозначение размерных признаков представлено в таблице 3.

Таблица 3 - Условное обозначение размерных признаков

| Условное обозначение | Наименование размерного признака |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Т1 | Р | Рост |
| Т4 | Втош | Высота точки основания шеи |
| Т7 | Влт | Высота линии талии |
| Т9 | Вк | Высота коленной точки |
| Т12 | Впс | Высота подъягодичной складки |
| Т13 | Ош | Обхват шеи |
| Т14 | Ог1 | Обхват груди первый |
| Т15 | Ог2 | Обхват груди второй |
| Т16 | Ог3 | Обхват груди третий |
| Т18 | От | Обхват талии |
| Т19 | Об | Обхват бедер с учетом выступа живота |
| Т21 | Обед | Обхват бедра |
| Т22 | Ок | Обхват колена |
| Т23 | Оикр | Обхват икры |
| Т25 | Дсб | Расстояние от линии талии до пола сбоку |
| Т26 | Дсп | Расстояние от линии талии до пола спереди |
| Т27 | Дн | Длина ноги по внутренней поверхности |
| Т28 | Оп | Обхват плеча |
| Т29 | Озап | Обхват запястья |
| Т31 | Шп | Ширина плечевого ската |
| Т34 | Впрп | Высота проймы спереди |
| Т35 | Вг | Высота груди |
| Т36 | Дтп | Длина талии спереди |
| Т38 | Дп | Дуга через высшую точку плечевого сустава |
| Т39 | Впрз | Высота проймы сзади |
| Т40 | Дтс | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток |
| Т41 | Впк | Высота плеча косая |
| Т43 | Дтс1 | Длина спины до талии от точки основания шеи |
| Т44 | Дтт | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи |
| Т45 | Шг | Ширина груди |
| Т46 | Цг | Расстояние между центрами груди |
| Т47 | Шс | Ширина спины |
| Т53 | dп | Плечевой диаметр |
| Т57 | dпзр | Переднезадний диаметр руки |
| Т68 | Дрзап | Длина руки до линии обхвата запястья |

# 1.2.2  Характеристика размерных признаков типовых фигур мужчин

# Таблицы 4 -  Характеристика размерных признаков типовых фигур мужчин

| № разм. приз. | Наименование размерного признака | Правила измерения | Усл. обоз-я. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рост | Р | Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки. | Т1 |
| 4 | Высота точки основания шеи | Втош | Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи. | Т4 |
| 7 | Высота линии талии | Влт | Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии. | Т7 |
| 9 | Высота коленной точки | Вк | Измеряют по вертикали от пола до коленной точки. | Т9 |
| 12 | Высота подъягодичной складки | Впс | Измеряют расстояние от пола до середины подъягодичной складки. | Т12 |
| 13 | Обхват шеи | Ош | Лента сзади проходит непосредственно над шейной точкой, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкается над яремной вырезкой. Размер читается по нижнему краю ленты. | Т13 |
| 14 | Обхват груди первый | Ог1 | По спине лента идет горизонтально, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди лента проходит над основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают отметки над выступающей точкой грудной железы и сзади на лопатках. | Т14 |
| 15 | Обхват груди второй | Ог2 | По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине. | Т15 |
| 16 | Обхват груди третий | Ог3 | Лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди. | Т16 |
| 18 | Обхват талии | От | Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. | Т18 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Обхват бедер с учетом выступа живота | Об | Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета его выступа, и замыкается на правой стороне туловища. | Т19 |
| 21 | Обхват бедра | Обед | Лента проходит вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкается на наружной поверхности бедра. | Т21 |
| 22 | Обхват колена | Ок | Лента проходит горизонтально на уровне линии колена. | Т22 |
| 23 | Обхват икры | Оикр | Лента проходит горизонтально на уровне икроножной мышцы. | Т23 |
| 25 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола. | Т25 |
| 26 | Расстояние от линии талии до пола спереди | Дсп | Измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола. | Т26 |
| 27 | Длина ноги по внутренней | Дн | Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах. | Т27 |
| 28 | Обхват плеча | Оп | Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. | Т28 |
| 29 | Обхват запястья | Озап | Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучеза-пястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. | Т29 |
| 31 | Ширина плечевого ската | Шп | Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки. | Т31 |
| 34 | Высота проймы спереди | Вирп | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14). | Т34 |
| 35 | Высота груди | Вг | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной железы. | Т35 |
| 36 | Длина талии спереди | Дтп | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы до линии талии. Признаки 34...36 следует измерять один за другим. | Т36 |
| 38 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | Дп | Измеряют в вертикальной плоскости от уровня заднего утла подмышечной впадины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла под передним углом. | Т38 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Высота проймы сзади | Впрз | Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделанных на лопатках при измерении обхватов груди первого и второго (см. размерный признак 14). | Т39 |
| 40 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Дтс | Измеряют от линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток. | Т40 |
| 41 | Высота плеча косая | Впк | Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Признаки 40 и 41 измеряют один за другим. | Т41 |
| 43 | Длина спины до талии от точки основании шеи | Дтс1 | Лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику. | Т43 |
| 44 | Дуга верхней части туловища через точку основания шеи | Дтт | Лента проходит параллельно позвоночнику от линии талии до линии талии спереди, касаясь точки основания шеи, спереди через выступающую точку грудной железы. | Т44 |
| 45 | Ширина груди | Шг | Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого. | Т45 |
| 46 | Расстояние между центрами груди | Цг | Измеряют расстояние между выступающими точка грудных желез. | Т46 |
| 47 | Ширина спины | Шс | Измеряют между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента лежит горизонтально. | Т47 |
| 53 | Плечевой диаметр | dп | Измеряют спереди расстояние между плечевыми точка ми без деформации мягких тканей. | Т53 |
| 57 | Переднезадний диаметр руки | dп.з.р. | Измеряют горизонтально на уровне заднего утла подмышечной впадины. | Т57 |
| 68 | Длина руки до линии обхвата запястья | Дрзап | Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья. | Т68 |

Схема измерений мужской фигуры  представлена на рисунке 2

# Рис. 2 - Схема измерений размерных признаков мужской фигуры

# 1. 2. 3 Величины размерных признаков типовых фигур мужчин

# Таблица 5 – Величины измерений

| Условное обозначение | Величина, см | Изменение размерного признака по ростам, см |
| --- | --- | --- |
| Т 1 | Рост | 176 |  |
| Т 16 | Ог3 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |  |
| Т 18 | От | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |  |
| Т4 | Вт. сш | 150,4 | 150,6 | 150,8 | 151,0 | 151,2 | 151,6 | 151,8 | 152 | 152,2 | 5,4 |
| Т7 | Вл.т | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 4,4 |
| Т9 | Вк | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 2,0 |
| Т12 | Впс | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 3,5 |
| Т13 | Ош | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 41,0 | 41,8 | 43,0 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 0,4 |
| Т14 | Ог1 | 91,8 | 95,3 | 98,8 | 102,3 | 105,8 | 109,5 | 112,8 | 116,3 | 119,8 | 0,3 |
| Т15 | От2 | 92,6 | 96,4 | 100,2 | 104,0 | 107,8 | 111,6 | 115,8 | 119,6 | 123,4 | 0,2 |
| Т19 | Об | 94,8 | 97,8 | 100,8 | 103,8 | 106,8 | 112,8 | 115,8 | 118,8 | 121,8 | 0,8 |
| Т21 | Обед | 51,3 | 53,1 | 54,9 | 56,7 | 58,5 | 61,0 | 62,8 | 64,6 | 66,4 | 0,6 |
| Т22 | Ок | 36,7 | 37,4 | 38,1 | 38,8 | 39,5 | 40,6 | 41,3 | 42,0 | 42,7 | 0,7 |
| Т23 | Оикры | 35,0 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39,3 | 40,1 | 40,9 | 41,7 | 0,4 |
| Т25 | Дсб | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 4,5 |
| Т26 | Дсп | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 4,4 |
| Т27 | Дн | 82,9 | 82,4 | 81,9 | 81,4 | 80,9 | 80,14 | 79,9 | 79,4 | 78,9 | 3,6 |
| Т28 | Оп | 28,3 | 29,6 | 30,9 | 32,2 | 33,5 | 35,3 | 36,6 | 37,9 | 39,2 | 0 |
| Т29 | Озап | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,5 | 19,85 | 20,1 | 0,2 |
| Т31 | Шп | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15, | 15,8 | 15,9 | 0,2 |
| Т34 | Впр.п | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 2,8 | 29,2 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 0,1 |
| Т35 | Вг | 33,2 | 33,9 | 34,6 | 35,3 | 36,0 | 37,6 | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 0,4 |
| Т36 | Дтп | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 55,6 | 56,3 | 56,8 | 57,5 | 58,2 | 58,9 | 0,8 |
| Т38 | Дп | 34,3 | 34,9 | 35,5 | 36,1 | 36,7 | 37,5 | 38,1 | 38,7 | 39,3 | 0,4 |
| Т39 | Впр.з | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 0,5 |
| Т40 | Дтс | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 1,0 |
| Т41 | Впк | 47,4 | 47,9 | 48,4 | 48,9 | 49,4 | 49,3 | 49,8 | 50,3 | 50,8 | 0,7 |
| Т43 | Дтс1 | 49,2 | 49,5 | 49,8 | 50,1 | 50,4 | 50,0 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 0,9 |
| Т44 | Дт.т | 92,8 | 93,6 | 94,4 | 95,2 | 96,0 | 96,2 | 97,0 | 97,8 | 98,6 | 1,7 |
| Т45 | Шг | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 0,3 |
| Т46 | Цг | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,7 | 23,4 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 0 |
| Т47 | Шс | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 0,1 |
| Т53 | dп | 39,6 | 40,1 | 40,6 | 41,1 | 41,6 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 0,8 |
| Т57 | dпзр | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 0 |
| Т68 | Др.зап | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 2 |

# Вопросы для закрепления

- Как обозначаются измерения фигуры?

- Какие инструменты используются при измерении фигуры?

- Что такое  «размерный признак»?

- Назовите ведущие размерные признаки и дайте их характеристики.

- Назовите основные размерные признаки и дайте их характеристику.

- Расскажите о методе измерения признаков Впрп, Вг, Дтп;  Ог1, Ог2 ;  Дтс, Bпк; Дтс1, Дтп1, Дтт.

- Как определить полнотную группу мужской  фигуры?

- Что понимают под интервалом безразличия?

- Чему равна величина интервала безразличия между ведущими  размерными признаками?

2. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

Таблица 6 – Величины прибавок на свободное облегание

| Условное обозначение | Силуэт |
| --- | --- |
|  | прямой | полуприлегающий |
|  | пальто зимнее | д/с пальто | пиджак | пальто зимнее | д/с пальто | пиджак |
| П11-91 | 4,3 | 4,15 | 2,75 | 4,3 | 4,15 | 2,75 |
| П11-21 | 2,95 | 2,75 | 1,85 | 2,95 | 2,75 | 1,85 |
| П11-31 | 3,05 | 2.85 | 1,95 | 3,05 | 2,85 | 1,95 |
| П11-41 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 2,3 |
| П41-51 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| П31-33 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 |
| П33-35 | 5,8 | 5,3 | 4,1 | 5,4 | 4,6 | 3,6 |
| П35-37 | 3,45 | 3,1 | 2,4 | 3,15 | 2,9 | 0,1 |
| П31-37 | 12,25 | 11,0 | 8,8 | 11,25 | 9,8 | 7,8 |
| П37-47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| П47-57 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| П47-97 | 2,75 | 2,745 | 1,6 | 2,75 | 2,75 | 1,6 |
| П33-13 | 3,85 | 3,4 | 1,75 | 3,85 | 3,4 | 1,75 |
| П35-15 | 4,25 | 3,8 | 2,15 | 4,25 | 3,8 | 3,15 |
| П33-331 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 |
| П35-351 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 |
| П111-12 | 1,6 | 1,45 | 0,5 | 1,6 | 1,45 | 0,5 |
| П12-121 | -0,1 | -0,35 | -0,65 | -0,1 | -0,35 | -0,65 |
| П31-32 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,35 | 1,2 | 1,1 |
| П471-46 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,05 |
| П46-36 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| П36-372 | 1,76 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,05 |
| П372-372’ | 0,05 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,3 |
| П371'-361 | 2,2 | 2,2 | 0,35 | 2,2 | 2,2 | 0,85 |
| ПR36-16 | 4,0 | 3,8 | 1,9 | 4,0 | 3,8 | 1,9 |
| П16-161 | 2,2 | 2,3 | 0,35 | 2,2 | 2,3 | 0,85 |
| П411-470 | 20,6 | 19,3 | 17,1 | 11,0 | 10,8 | 7,5 |
| П511-570 | 12,7 | 11,5 | 9,2 | 10,0 | 8,4 | 5,0 |

# 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ МУЖСКОГО ПЛЕЧЕВОГО   ИЗДЕЛИЯ

Построение базовой основы выполняется по Единой методике конструирования одежды стран – членов СЭВ (ЕМКО СЭВ). При проектировании мужской плечевой одежды необходимо знать названия конструктивных линий.  На рис. 3  на примере схемы пиджака с втачным рукавом, указаны конструктивные линии, аналогичные линиям чертежа, за исключением линии втачивания воротника (на чертеже это линии горловины спинки и полочки), линии втачивания рукава (на чертеже — линия проймы и оката рукава) и средней линии полочки (на чертеже — линия полузаноса)

Рис. 3 - Схема мужского пиджака

Построение чертежа базовой основы конструкции включает построение базисной сетки чертежа и контурных линий деталей. Расчёты для построения чертежа базовой конструкции приведены в таблицах  7-9.

3.1 Конструкция чертежа базисной сетки

Таблица 7 – Расчет базисной сетки

| Порядок выпол-нения | Конструктивный участок | Отрезок | Формула | Направ-ление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина спинки | 11-91 | Т40+(Т7-Т12)+П11-91 Дтс+(Влт-Впс)+П11-91 или Ди+П11-91 |  |
| 2 | Уровень лопаток | 11-21 | 0,3 . Т40+П11-21 0,3 . Дтс+П11-21 |  |
| 3 | Уровень линии груди | 11-31 | Т39+П11-31 Впрз+П11-31 |  |
| 4 | Уровень линии талии спинки | 11-41 | Т40+П11-41 Дтс+П11-41 |  |
| 5 | Уровень линии бедер спинки | 41-51 | 0,65 . (Т7 – Т12)+П41-51 0,65 . (Влт – Впс)+П41-51 |  |
| 6 | Ширина спинки | 31-33 | 0,5 . Т47 +П31-33 0,5 . Шс +П31-33 |  |
| 7 | Ширина проймы | 33-35 | Т57 +П33-35 dпзр+П33-35 |  |
| 8 | Ширина переда | 35-37 | 0,5 . (Т45+(Т15-Т14)-0,8)+П35-37 0,5 . (Шг+(Ог2-Ог1)-0,8)+П35-37 |  |
| 9 | Контроль ширины по линии груди | 31-37 | 0,5 . Ог2+П31-37 |  |
| 10 | Уровень линии талии спереди | 37-47 | Т40 –Т39+П37-47 Дтс-Впрз+П37-47 |  |
| 11 | Уровень линии бедер спереди | 47-57 | 0,65(Т7-Т12)+П47-57 0,65(Влт-Впс)+П47-57 |  |
| 12 | Уровень линии низа спереди | 47-97 | 47-57 |  |

Чертёж базисной сетки представлен на рисунке 4.

Рис. 4 – Чертёж базисной сетки

3.2 Конструкция чертежа базовой основы спинки

Таблица 8 – Расчет конструкции спинки

| Порядок выпол-нения | Конструктивный участок | Отрезок | Формула | Направ-ление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя линия спинки |
| 1 | Отвод *вверху * на линии талии * на линии бедер | 11-111 41-411 51-511 | 0,5см 1,5см 1,5см |  |
| Горловина |
|  | Из т. 111 к линии | 111-21 | на нем откладываем |  |
| 2 | Ширина горловины | 111-12 | 0,18 . Т13+П11-12 0,18 . Ош+П11-12 |  |
| 3 | Вспомогательная точка | 111-112 |  |  |
| 4 | Из т. 12 к линии | 111-12 | на нем откладываем |  |
|  | Высота горловины | 12-121 | 0,08 . Т13+П12-121 0,08 . Ош+П12-121 |  |
| Плечевая линия |
| 5 | Вспомогательная точка | 33-13 | 0,5 . Т38+П33-13 0,5 . dп+Пп н |  |
| 6 | Конечная плечевая точка | 13-14 | 3,5-(0,08 . Т47) 3,5-(0,08 . Шс) Соединяем т. 121 и т. 14 |  |
| 7 | Положение плечевой вытачки | 121-122 | 0,45 . |  |
|  | Вспомогательная точка | 31-32 | 0,17 . Т47+П31-32 + 0,17. Шс+П31-32+0,5 |  |
| 8 | Длина вытачки | 122-22 | Соединяем т. 32 и т.122 0,45 . |  |
| 9 | Раствор вытачки | 122-122’ | 2-2,5см – для типовых фигур 1,5-2см – для перегибистых фигур 2,5-3см – для сутулых фигур |  |
| 10 | Нахождение точки 14’ | R R |  |  |
| 11 | Нахождение точки 141 | R R |  |  |
| 12 | Плечевая линия: соединяем т. 121 и т. 123’, т. 123 и т. 141 |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пройма |
| 13 | Углубление проймы | 33-331 35-331 | П33-331 Пспр П33-331=Пспр |  |
| 14 | Нижняя точка касания проймы | 331-341 |  |  |
| 15 | Вспомогательная точка 332 | 331-332 | 331-341 |  |
| 16 | Вспомогательная точка 342 |  | Достраиваем квадрат 331-332=331-341 |  |
| 17 | Оформление нижнего контура проймы | R |  |  |
| 18 | Оформление верхнего участка проймы выполняется так, чтобы между контуром левого плеча и началом проймы был прямой угол |
| 19 | Оформление линии низа |
|  | Линию низа спинки проводят средней линии спинки |

Чертёж конструкции спинки представлен на рисунке 5

Рис. 5 – Чертеж базовой основы конструкции спинки

3.3 Конструкция чертежа базовой основы переда

Таблица 9 – Расчет конструкции переда

| Порядок выпол-нения | Конструктивный участок | Отрезок | Формула | Направ- ление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вытачка на выпуклость живота |
| 1 | Выпуклость живота | 47-471 | 0,24.Т18-0,5(Т45+Т15-Т14-0,8) 0,24.От-0,5(Шг+Ог2-Ог1-0,8) |  |
|  | Если /47-471/0, то т. 47 совпадает с т. 47, т. 471 и т. 37 соединить прямой линией |  |
| 2 | Положение центра груди на линии талии | 471-46 | 0,5.Т46+П471-46 0,5.Цг+П471-46 |  |
|  |  | П471-46 | 0,5. П35-37 |  |
| 3 | Из т. 46 к линии | 37-471 |  |  |
|  | Уточнить длину | 46-471’ | 46-471’=46-471 |  |
|  | Из т. 471’ вертикаль |  |  |  |
|  | 471-46-471’ – вытачка на выпуклость живота |  |
| Вытачка на выпуклость груди |
| 4 | Из т. 46 к линии | 46-471’ |  |  |
|  | на нем откладываем | 46-36 | Т36-Т35+П46-36 Дтп-Вг+П46-36 |  |
| 5 | Из т. 36 к линии | 46-36 | , получаем т. 371 |  |
|  | на нем откладываем | 36-372 | Т35-Т34+П36-372 Вг-Впрп+П36-372 |  |
|  |  | П36-372 | 0,5 . П35-37 |  |
| 6 | Из т. 36 R | 36-372 |  |  |
|  | на нем откладываем | 372-372’ | 0,5 . (Т15-Т14-0,8)+П372-372’ 0,5 . (Ог2-Ог1-0,8)+П372-372’ |  |
|  | Через т. 36 и т. 372 прямая |  |  |  |
|  |  | 371-36 | 371-36=371’-36 |  |
|  | 371-36-371’- вытачка на выпуклость груди |  |
| Горловина |
| 7 | Ширина горловины | 371’-361 | 0,18 . Т13+П371’-361=0,18.Ош+П |  |
| 8 | Из т. 361 Вершина горловины На из т. 361 R | 36-16 | Т44-(Т40+0,08 . Т13-0,7)- -(Т36-Т35)+П36-16 Дтт-(Дтс+0,08 . Ош-0,7)- -(Дтп-Вг)+П36-16 |  |
| 9 | Глубина горловины | 16-161 | 0,195 . Т13+П16-161 0,195 . Ош+П16-161 |  |
|  | Из т. 161 до пересечения с из т. 371’ в т. 17 |  |

# Продолжение таблицы 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Конечная точка плечевого шва (т. 14’’) |  |  |  |
|  | Пересечение 2-х дуг 1) 2) | R=35-15 R=16-14’’ | 0,44 . Т38+П35-15 0,44 . Дп+Пплеч. накл 16-14’’=121-14 (121-14 с чертежа спинки) |  |
| Оформление криволинейных участков |
| 11 | Оформление линии горловины |  |  |  |
|  | Плечевую линию | 14’’-16 | продолжаем до пересечения с линией 371’-17 в т. 171 |  |
|  | Измеряем R=16-171 и этим R проводим из т. 16 и т. 17, точка пересечения – 172 |  |
|  | Из т. 172 R | 16-171 | проводим линию горловины |  |
| 12 | Оформление линии проймы |  |  |  |
|  | Из т. 351 | 351-352 | 351-341 Достраиваем квадрат 341-351-352-343 |  |
|  | Из т. 343 R | 343-341 | Проводим нижнюю часть проймы до т. 352 |  |
| Верхнюю часть проймы проводим так, чтобы между концом левого плеча и началом левой проймы был прямой угол |
| Оформление линии низа |
| Линию низа переда проводим параллельно линии талии. Длину боковой линии переда уравниваем по длине от линии талии с боковой линией спинки . |

Чертёж конструкции базовой основы  представлен на рисунке 6.

Рис. 6 – Чертеж конструкции базовой основы мужского плечевого изделия

# Вопросы для закрепления

- Какие исходные данные необходимы для построения основы конструкции плечевого изделия?

- Как построить линию горловины спинки? Какой размерный признак при этом используется?

- Какие расчёты выполняют для построения плечевой линии спинки?

- Как выполнить построение средней линии спинки?

- Как  построить линии талии, бедер и низа спинки? Какие измерения фигуры используют при этом?

- Какова последовательность оформления линии проймы спинки?

- Как построить линию горловины переда?

- Как построить линию проймы переда? Какие вспомогательные точки необходимы для построения?

- Какой необходимо выполнить расчёт для построения базисной сетки для мужского плечевого изделия

- Как  рассчитать и построить вытачки на выпуклость груди и живота в мужском плечевом изделии

- Как рассчитать и построить плечевую линию переда в мужском плечевом изделии?

- Какие прибавки используются при расчёте для построения базисной сетки чертежа?

- Как найти положение вершины горловины переда? Назовите измерения фигуры, которые при этом используются.

- Положение каких точек необходимо определить, чтобы построить пройму переда?

# 4. ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТНИКОВ

Воротником называется деталь плечевых изделий, расположенная  у основания шеи человека. Он украшает горловину и застёжку изделия, выполняет теплозащитную функцию и поэтому должен  соответствовать требованиям моды, форме и пропорциям одежды.

Воротники в мужской одежде  могут быть разнообразных форм: отложные для изделий с открытыми бортами; стоячие, стояче-отложные, отложные с застёжкой борта до верха и открытой (на фасон); плосколежащие. Разновидности  воротников представлены на рисунках 7-9).

Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачивания, длина которой равна длине горловины переда  и спинки. Линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямо-линейной или выпуклой. Форма линии втачивания влияет на степень прилегания воротника к шее. При вогнутой линии втачивания прилегание воротника к шее незначительное. При  выпрямлении  линии втачивания и приближении ее формы к прямой  прилегание воротника к шее увеличивается. Выпуклая линия  втачивания обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее. Участок воротника, прилегающий к шее, называют стойкой воротника. Когда воротник целиком прилегает к шее, его называют воротник-стойка.

Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну. При меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует конструктивный элемент, который называют подъемом середины воротника. Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии втачивания, тем меньше стойка воротника.

Раскеп — это участок или расстояние от точки уступа до линии перегиба лацкана. Уровень точки уступа зависит от положения нижней точки горловины полочки, а также от линии перегиба лацкана. Различают воротники с высоким уровнем раскепа, если нижняя точка горловины поднята вверх на 0,5... 1 см, и с низким уровнем раскепа, если нижняя точка горловины опущена вниз на 1,5... 3 см. Участок раскепа может быть широким (от 6,5 до 10 см) и узким (до 2,5 см). Есть воротники и без  раскепа, если точка уступа лежит на линии перегиба лацкана.

Основными элементами конструкции, создающими форму и модель воротника, являются: высота стойки, характер линии ее перегиба, степень прилегания к шее, линия раскепа и уровень расположения точки уступа, ширина отлета, его длина, конфигурация по краю, оформление концов воротника.

Выбор той или иной характеристики и значения параметров, определяющих форму воротника, связаны, в первую очередь, с запроектированной в изделии застежкой борта.

В изделиях с открытыми бортами  форма концов воротника зависит от оформления выступа лацкана и от угла между концом воротника и выступом лацкана, а также от модели изделия.

Для конструирования воротников необходимо знать длину линии втачивания и величину подъема середины воротника. Длину линии горловины определяют по чертежу основы конструкции мужской  плечевой одежды. Конструкцию отложного воротника для изделий с лацканами разрабатывают на чертеже основы конструкции изделия, а точнее — на чертеже горловины переда. Форму горловины предварительно корректируют согласно модели. Форма концов воротника и линия отлета оформляются по модели.

На рисунке 10 показан внешний вид воротника для изделий с застёжкой борта до верха, а на рисунке 11 представлен отложной воротник с открытыми бортами, также на этих рисунках  даны наименования всех конструктивных элементов.

Рис. 7 – Разновидности воротников 16 века

Рис. 8 – Разновидности воротников 18-20 веков

Рис. 9 – Разновидности отложных воротников

# Рис. 10 - Внешний вид конструкции воротника для изделий  с застёжкой борта до верха

# Рис. 11 - Внешний вид конструкции воротника для изделий  с открытыми бортами: «а» вид спереди, «б» вид сзади.

# 4.1. Конструкция отложного воротника с открытыми бортами

Линию перегиба лацкана продолжают вверх и от точки З откладывают отрезок ЗЗ1:

# ЗЗ1=длине горловины спинки +(0,5-1) см

Из точки Ф радиусом ФЗ1 влево от точки З1 проводят дугу:

# З1З2= высоте стойки +1,5см -для пиджака

# З1З2 = высоте стойки + 2 см - для пальто

Чертёж конструкции воротника представлен на рисунке 12.

Через точку З2 проводят касательную к линии горловины и из этой же точки к линии втачивания воротника восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посередине:

# З2З3= 7—12 см

Высота (ширина) стойки:

# З2З4 = высоте стойки

Через точку З4 плавной кривой проводят линию перегиба стойки, переходящую в линию перегиба лацкана.

Конец воротника и линию отлета

оформляют в соответствии с моделью.

4.2. Конструкция воротника для изделий с комбинированной застежкой

Строят прямой угол с вершиной в точке О. Величина подъема середины воротника:

ОВ = 1,5-2см. Из точки В на горизонтальной стороне угла делают засечку. Радиус дуги, которой делают засечку, равен длине горловины минус поправочный коэффициент, равный 0,05 величины  подъема  середины воротника:

# ВА = длине горловины - 0,05ОВ

# Высота стойки: ВВ1=3-4см

# Ширина воротника сзади посередине: ВВ2 = 6-12см

# Точка уступа: АА2=1см (вверх по перпендикуляру). Линия втачивания воротника касается горизонтали ОА в точке А1, находящейся на расстоянии 1/3 ОА от точки А.

Перпендикуляр, проведенный из точки А к линии ОА, продолжают вверх.

Оформление отлета и концов воротника зависит от модели. Для среднего решения: АА3 = ВВ2+ (0- 1) см

# Выступ переднего конца по горизонтали: А3А4=4-6 см.

Точки В2 и А4 соединяют прямой линией, на ее середине восставляют перпендикуляр А5А6 равный 0,5-1,5см. Линию отлета оформляют плавной кривой, соединяя точки В2, А6, А4.

Чертёж конструкции воротника представлен на рисунке 13.

4.3 Конструкция стояче-отложного воротника с отрезной стойкой

Строят прямой угол с вершиной в точке О.   Величина подъема середины воротника ОВ = 6—8, см

Из точки В на горизонтальной стороне   угла   делают засечку.

Радиус дуги засечки равен длине горловины   минус поправочный коэффициент, равный 0,05 величины подъема середины воротника:

# ВА = длине горловины — 0,05 ОВ

Прогиб посередине отрезка ВА: вв1 = 1—1,5 см.

Ширина воротника сзади посередине ВВ2 = 6—10 см.

Далее выполняют построение стойки

Прогиб посередине АВ:

вв2—вв1=1,5 см

Ширину (высоту) стойки откладывают сзади под прямым углом к кривой линии АВ, спереди — на продолжении линии А3А:

# BB1=AA2=3—4 см

Оформление линий отлета и концов по модели. Длина выступа стойки также зависит от модели.

Чертёж конструкции воротника представлен на рисунке 14.

4.4 Конструкция воротника-стойки

В воротниках-стойках, так же как и отложных, конструктивное значение имеет линия втачивания в горловину. При оформлении линии втачивания по прямой верхний край стойки примет отвесное положение относительно шеи. При подъеме передних концов и выпуклом оформлении линии втачивания стойка примет наклонное положение, причем с увеличением подъема верхний крап стойки будет располагаться ближе к шее.

# Воротник стойка, расположенный наклонно

Строят прямой угол с вершиной в точке А. Вверх от точки А откладывают величину подъема стойки АА1=3—4 см.

А1В=длине горловины изделия

Нижний край стойки проводят плавной линией через точки В1А1 соединяя ее с прямой ВА на расстоянии 1/3 длины от точки В. Ширина стойки: A1A2 = BB1=3—5 см

# На перпендикуляре к линии АА2 от точки А2 влево откладывают

# А2А3=2 см

Верхний и передний края стойки оформляют согласно модели.

Чертёж конструкции воротника представлен на рисунке 15.

# Вопросы для закрепления

- Какую деталь плечевого изделия называют воротником? Какие воротники вам   известны?

- Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?

- Как форма линии втачивания воротника влияет на форму воротника?

- Какие исходные данные необходимы для построения отложных воротников?

- Как величина подъема середины воротника влияет на его форму?

- В чем заключаются особенности построения воротника-стойки?

- Каковы особенности построения отложных воротников для изделий с лацканами?

- Какова особенность построения  воротника с отрезной стойкой?

- Какова особенность построения  воротника для изделий с комбинированной застёжкой до верха и открытой (на фасон)?

- От чего зависит положение линии перегиба лацкана?

- Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами влияют на степень его прилегания к шее?

- Как строят линию втачивания отложного воротника для изделий с лацканами?

- Что такое раскеп? Каким он бывает?

5. ПОСТРОЕНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ

Втачной рукав представляет собой деталь плечевого изделия, покрывающую руку, отвесной формы, без слабины под проймой. Линия втачивания рукава в пройму плечевого изделия по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Рукав втачивают по замкнутому контуру проймы, вершине которой соответствует конечная плечевая точка в изделии (на спинке — точка 14' на полочке — точка 14''). Такой рукав считается классическим, так как он всегда присутствует в коллекциях модной одежды

.Втачные рукава бывают различными по конструктивному решению. В верхней одежде чаще всего встречается двухшовный рукав с верхней и нижней  половинками.  Одношовные рукава  в верхней одежде  используют для мягких и лёгких тканей. При всём разнообразии рукавов схема построения чертежа основы у них одна и та же.

При построении чертежа конструкции рукава главным является сочетание размеров рукава и проймы (по ширине и глубине проймы, по высоте оката и ширине рукава) и выбора наиболее удачного решения для них, что является очень важным для обеспечения хорошей посадки рукава в изделии на фигуре и удобства, надежности в эксплуатации. Поэтому построение рукава выполняют на чертеже проймы изделия.

Исходные данные для построения чертежа рукава:

- Размерные признаки:

Т68 – Др зап, Т 57 – dп.з.р, Т 29 –Озап.

Т33 – расстояние от линии обхвата запястья

до точки основания шеи

- С чертежа базовой основы копируем

нижнюю часть проймы (рисунок 16).

- На чертеже спинки и переда измеряем

длину проймы ДП=14'-341 + 14"-341

4. Величина посадки по окату рукава

Ппос=3-5 см (в зависимости от свойств ткани)

5.  Длина оката рукава

Дор=ДП + Ппос

6. Ширина оката рукава

ШОР=351-333=Т57+П33-35+4 см

7.  Высота оката рукава

Из точек 14' и 14" вниз  проводим вертикаль до линии 331-351

ВОР=0,4.[(14'-331')+(14"-351')]+0,3-1,0см (на огибание шва втачивания рукава)

# 5.1 Конструкция основы втачного рукава

# Построение оката рукава

# От точки 331 ← откладываем 331-333=4см.

# Из точки 333 ↑ по вертикали откладываем 333-13=Вор (высота оката рукава).

Высшая точка оката - т. 14 находится отрезком 13-14=0,45./13-15/.

# Отточки 13 → откладываем 13-141=0,73./13-15/.

Отточки 15 → откладываем 15-141=15-141'.

Точки 141′ и 343 соединяем прямой, делим  пополам,  получаем  точку 353.

Радиусом  353-343→ дуга до пересечения с проймой - точка 354.

Точки 354 и 141' соединяем прямой,  на пересечении с вертикалью 15-351 .

Точка 355 - вершина переднего переката.

Точки 141 и 141' соединяем с точкой 355.

Из точки 141 дуга  радиусом 141-15 до прямой 141-355, получаем точку 142.

14-141 делим пополам,  получаем  точку 143. Точки 143 и 142 соединяем прямой.

# От точки 13 ↓ откладываем  13-131.

13-131=/333-13/:4, получаем  точку 131 -    вершина локтевого переката.

Точки 131 и 342 соединяем  прямой,  делим этот отрезок пополам точкой 344.

Из точки 344 дуга радиусом 344-342 ←    вниз до пересечения с окатом в точке 345.

Прямой соединяем точки 345 и 131 и продолжаем линию до пересечения с горизонталью 13-15 в точке 133'; 13-133=13-133'.

# Соединяем точки 133 и 131 и делим пополам -   точка 134.

14-133 делим пополам - точка 144. Соединяем 134 и 144.

Плавной линией оформляем линию оката рукава.

Чертеж основы  втачного рукава представлен на рисунке 17.

Нижняя часть рукава

Из точки 351 ↓ вертикаль и → от нее под углом 2-2,5° из точки 355 линия направления рукава.

Из точки 333 ↓ вертикаль и → от нее под углом 2-2,5 ° проводим прямую.

# От точки 13 ↓ откладываем уровень

низа рукава: 13-333-93=Др зап.+(3,5… 6 см) – в зависимости от вида изделия или

13-333-93=Т68 +(3,5 … 6 см) или

13-333-93=Тзз -/121-14/+ П13-93,

# П13-93 =3,5… 6 см.

От точки 13↓откладываем уровень локтя рукава: Друк. лок = (Др зап   : 2)+5 см

или 13-333-43=(Т68 : 2) +5см.

Из точек 43 и 93 → восстанавливаем перпендикуляр к линии 333-93.

По линии низа ← от точки 95 откладываем

95-931=0,5.Озап +(4… 6 см) - по модели

95-931=0,5.Т29 + (4 … 6 см) или 95-931=Шр. внизу в готовом виде

# 931-932=/93-931/:2.

Соединяем прямой точки 333 и 932 на пересечении с линией локтя точка 431.

Точку 431 соединяем с точкой 931.

Из точки 94 перпендикуляр к линии 431 -931.

На пересечении получаем точки 933 и 951.

/333-431-933/-линия локтевого переката.

/351-451-951/ —линия переднего переката.

5.2 Конструкция двухшовного рукава с верхней и нижней частями

# Развёртка по локтевому перекату

- От т. 933↑откладываем длину шлицы 933-934=8-9 см.

Ширина шлицы 933-935=1,5-2,5 см←

- От т. 131 по линии 131-133′ откладываем131-135=4-5 см.

От т.135← проводим горизонталь, на пересечении с вертикалью 13-333 – точка 136;  136-135’=136-135. Соединяем точки131 и 135’.

- Точки 136 и 934, 135 и 934 соединить прямыми, на пересечении с подмышечной горизонталью- т. 334 и 335 на пересечении с линией локтя – т.432 и 433.

- От От  т. 333← → откладываем /334-335/

/333-336/=333-336’/=/334-335/

- От т. 431 ← → откладываем /432-433/

/431-434/=/431-434′/=/432-433/

- Соединяем точки  135, 336,434, 934 – это локтевая линия нижней части рукава.

- Соединяем точки 135′, 136′, 434′, 934′- это локтевая линия верхней части  рукава.

# Развёртка по переднему перекату

- От т.351← → откладываем /351-356/=/351-356′/=2-2,5 см.

От т.451← → откладываем /451-452/=/451-452′/=2-2,5 см

От т.951← → откладываем /951-952/=/951-952′/=2-2,5 см

- Соединяем точки 952, 452, 356 и продолжаем эту линию до пересечения  с нижней частью оката рукава –  получаем т.357.

Соединяем точки 952′, 452′, 356′ и от т.452′ ↑ откладываем /452′-357′/=/452-357/.

- Плавной линией соединяем  т. 355 и т. 357′

- От т. 452′ ↓ откладываем /452′-952′/=/452-952/

Чертёж конструкции двухшовного рукава представлен на рисунке 18.

5.3 Конструкция одношовного рукава без переднего шва

Развёртку рукава выполняют относительно линии 355-95.

- Линии 333-351, 43-45, 93-95 продолжаем→

/351-333′/=351-333/;  /351-341′/=351-341/;  /333-131′/=/333-131

/341-331/=/341′-331′/ и /331-331′/=/331′′-331′′′/

Соединяем  плавной линией точки 131′, 131′′′,341′ и 355

- /45-431′/=/45-431/;  /95-931′/= /95-931/

Соединяем прямой линией точки131′,333′, 431′ и 931′.

- Сравниваем длину /131′ - 931′/ и /131-933/

Уточняем длину /131-933′/=/131-933/- (1…3 см - на посадку)

- Соединяем плавной линией точки 951 и 933′.

Чертёж одношовного втачного рукава представлен на рисунке 19.

# Вопросы для закрепления

- Какие разновидности втачных рукавов вам известны?

- Какие исходные данные необходимо определить для построения  чертежа-основы втачного рукава?

- Как определить высоту оката рукава?

- Как определить ширину рукава под проймой?

- Как определить ширину рукава внизу?

- Какие конструктивные точки взаимосвязаны на чертеже конструкции рукава и чертеже конструкции плечевого изделия (по линии проймы)?

- Как называются основные конструктивные линии двухшовного рукава с верхней и нижней частями?

- Как называются основные конструктивные линии одношовного рукава?

- Из каких основных деталей состоит двухшовный рукав?

- Чему равна ширина переднего переката в рукаве с верхней и нижней частями?

- Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки необходимы для её построения?

# 6. КОНСТРУКЦИЯ МУЖСКИХ БРЮК

Брюки могут быть самостоятельным видом одежды или входить в состав костюма. Форма, длина, силуэт брюк зависят от моды

По форме брюки могут быть прямыми по всей длине, от линии бедер до низа; расширенными или зауженными от линии бедер книзу; могут сочетаться различные формы на разных участках. Это достигается определенной степенью прилегания брюк к фигуре.

В зависимости от объема брюк в верхней части (степени прилегания к телу) возможны разные конструктивные решения:

- для брюк с плотным прилеганием по линии бедер проектируют вытачки по линии талии сзади и спереди;

- для брюк с умеренным объемом по линии бедер проектируют вытачки и мягкие складки по линии талии;

- для брюк объемных в верхней части проектируют вытачки сзади и мягкие глубокие складки спереди.

Конструкцию брюк большого объема разрабатывают в два приема: сначала строят основу конструкции брюк умеренного объема без оформления вытачек на передней половинке, затем переднюю половинку вверху увеличивают методом конического расширения на необходимую величину.

Расчет конструктивных участков и построение чертежа основы конструкции выполняют по следующей схеме:

- знакомятся с внешним видом модели, обращая внимание на степень прилегания изделия к фигуре на основных конструктивных участках и уровнях основных измерений фигуры;

- выбирают значения измерений фигуры по таблице величин типовых размерных признаков в соответствии со значениями ведущих размерных признаков конкретной фигуры, полученных путем измерения;

- определяют тип телосложения, осанки и пропорции фигуры;

- выбирают значения прибавок в соответствии с формой модели;

- рассчитывают и строят чертеж основы конструкции с учетом особенностей телосложения и формы модели;

- выполняют на чертеже основы конструкции дополнительные построения для получения чертежа конструкции выбранного покроя;

- проверяют чертеж конструкции на сопряженность конструктивных линий и участков.

Исходными данными для построения чертежа основы брюк являются размерные признаки и прибавки на свободное облегание.

Рассмотрим, как выполняется построение чертежа классических брюк на типовую мужскую   фигуру с размером  176-100-88

Размерные признаки						       Прибавки

Т7=Влт=109,9 см                                          рекомендуемые	принятые

# Т9=Вк=49,4 см

Т12=Впс=80,8 см

Т18=От=88 см          Ст=44 см	   Пт=0-2 см	П51-57=2 см

Т19=Об=103,8 см    Сб=51,9 см	   Пб=0-4 см	П41-470=0 см

Т25=Дсб=110,8 см

Т26=Дсп=110,3 см

Т27=Дн=81,4 см

Т18=От=88 см

Шн≈20-21 (по модели)

Шк≈26 (по модели)

Таблица 10 - Расчет  конструкции брюк

В сантиметрах

| Конструктивный участок | Усл. обоз-ние | Расчет | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проводим вертикаль с вершиной в точке 44 |
| 1. Уровень бедер | 44-54 | 0,65.(Т7-Т12)-3=0,65.(Влт-Впс)-3= =0,65.(109,9-80,8)-3=0,65.29,1-3= =18,9-3(Дтб-3) | 15,9 |
| Дтб сокращено на 3 см, так как мужские брюки носят ниже линии талии |
| 2. Уровень линии низа | 44-940 (•)940- пола | Т26-3=Дсп-3 110,3-3 | 107,3 |
| 3. Уровень подъягодичной складки | 940-64 | Т27=Дн | 81,4 |
| 4. Уровень колена | 940-74 | Т9=Вк | 49,4 |
| 5. Расчет расстояния от пола до линии низа брюк | 940-94 | 0,04.Т1=0,04.Р=0,04 . 176 | 7 |
| Передняя часть брюк |
| 1. Ширина брюк на линии бедер | 51-57 | 0,5.Т19+П51-57=0,5.103,8+2 | 53,9 |
| 2. Ширина передней части брюк на линии бедер | 54-57 | 0,47.¦51-57¦=0,47.¦Сб+Пб¦=0,47.53,9 | 25,3 |
| 3. Общая ширина шага | Шшобщ | 0,4.0,5.Т19-2=(04.Т19/2-2)= =0,4.Сб-2=51,9.0,4-2 | 18,8 |
| 4. Ширина шага передней части брюк | 57-58 | 0,35.Шш. общ | 6,6 |
| 5. Положение линии сгиба | 54-56 | (54-58):2 |  |
| Через точку 56 – вертикаль ↑↓ |
| 6. Ширина брюк на уровне линии низа Прогиб вверх | 96-94’= =96-98 (•)96’ | Шн : 2-1 = 22:2-1 0,7 - 1 | 10 1 |
| 7. Ширина брюк на уровне линии колена | 76-74’= =76-78 | Шк : 2-1=26:2-1 | 12 |
| Для классических брюк ширина уровне линии колена берется, как правило, чуть больше ширины на уровне линии низа |
| 8. Соединяем прямыми линиями точки 58, 78, 98 и 54, 74’, 94’ |
| 9. Оформление линии банта |
| (•) 57 и (•) 68 соединяем прямой вспомогательной линией и делим ее пополам - (•)1 (•) 1 соединяем с (•) 67, делим /1-67/ пополам - (•) 2, линия банта проходит через точки 47, 57, 2, 68 |
| 10. Подьем по боковой линии | 44-44’ | Дсб-Дсп=Т25-Т26=110,8-110,3 | 0,5 |
| 11. Вершина боковой линии | 44’-44” | 1-1,5 см → по горизонтали |  |
| (•) 44” соединяем прямой с (•) 46 |
| (•) 44” соединяем выпуклой линией с (•) 54 |

Продолжение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Длина передней вытачки Раствор передней вытачки, а если проектировать складку, то ее раствор | 46-561 | 0,6.¦46-56¦=0,6.15,9 2-2,5см 3-5 см | 9,5 3 |
| Длина кармана со скосом на передней части брюк | 18 | для 48размера (±0,3 см для смежных размеров) | 18 |
| Задняя часть брюк |
| 1. Ширина задней части на уровне линии бедер | 54-51 | 0,53.¦51-57¦ 0,53.(Сб+Пб)=0,54.53,9 | 28,6 |
| 2. Ширина шага задней части брюк | 51-58’ | 0,65.Шш. общ=0,65.18,8 | 12,2 |
| 3. Линия сгиба задней части брюк через (•) 52 ↑↓ вертикаль | 54-52 | ¦54-58’¦:2 |  |
| 4. Ширина брюк на уровне линии низа | 92-94”= =92-98’ | Шн:2+1=22:2+1 | 12 |
| Прогиб внизу | 0,7-1↓ | (•)92’ | 1 |
| 5. Ширина брюк на уровне линии колена | 72-74”= =72-78’ | Шк:2+1=26:2+1 | 14 |
| Соединяем 98’ и 78’ и 78’ и 58’ прямыми линиями |
| 6. Положение боковой линии через (•) 74” и 54 ↑ прямая на ней откладываем | 54-441= =54-44 |  |  |
| 7. Ширина на линии бедер из т 54 ┴ ← к прямой 54-74”, на нем откладываем 54-511=54-51 |
| 8. Средняя линия брюк Через т 51 и 511 ↑ прямая, на ней откладываем 511-411=54-44 |
| Баланс брюк | 51-511 | получили по построению |  |
| 9. Линия талии соединяем (•) 411 и 441 |  |  |  |
| 10. Положение талиевой вытачки из (•) 421 ↓┴ к л 411-421 на нем строим вытачку | 441-421 | 0,4*(411-441) |  |
| 11. Длина вытачки Раствор вытачки | 421-521 | 0,5*(44-54)+1 3 | 3 |
| 12.Вершина боковой линии | 441-442↑ ←442-443 | =44-44’(с чертежа передней части) =44’-44”(с чертежа передней части) |  |
| Соединяем т 443 с т 54 плавной выпуклой линией |
| Соединяем т 443 и 421 |
| Для индивидуальной фигуры необходимо проверять длину верхнего среза брюк без учета растворов вытачек и сравнивать ее с размерным признаком Ст, снятым с фигуры. Если размерный признак меньше, чем длина верхнего среза, то строят дополнительные вытачки на задней части. Задний карман строят на правой задней части параллельно линии талии на расстоянии 6-7 см от нее, отступая от боковой линии 4 см. Длина входа в карман 14 см для 48размера (±0,3 см для смежных размеров). При наличии заднего кармана и двух вытачек сзади (а можно заднюю вытачку разделить на две более мелкие), вытачки располагают на расстоянии 2 см от концов заднего кармана. Длина вытачки - до линии кармана. |

Приложение таблицы 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Оформление криво-линейного участка средней линии задней части брюк | 51-512 ↑ | 0,5*¦51-511¦ |  |
| Соединить (•)54 и (•)512 и продолжить эту линию ← до пересечения с л 78’-58’ в (•). 581 |
| Вспомогательная (•) 681 | 68’-681 | 0,5-3,5 → в зависимости от желаемой кривизны контура средней линии |  |
| Радиус из (•) 681( из (•)512( | R=68’-581 R=68’-581 | на пересечении т 582 |  |
| из (•) 582( | R=68’-581 | Соединяем точки 512 и 681 |  |
| Продолжаем ( до пресечения с линией 78′-68′, получим (•) 682 |
| 14. Линия шагового среза | (•).682 и 78′ | соединяем с прогибом →1 см по середине отрезка 682 и 78′ |  |

Чертёж конструкции брюк представлен на рисунке 20.

Вопросы для закрепления

- Какие исходные данные необходимы для построения чертежа основы конструкции брюк?

- Назовите основные конструктивные линии базисной сетки чертежа конструкции брюк.

- Как определить ширину передней части брюк по линии бедер?

- Как определить ширину шага передней части брюк?

- Как построить линию сгиба передней части брюк?

- Как определить положение вытачки передней части брюк?

- Что такое баланс брюк?

- Чему равна ширина шага задней части брюк?

- Чему равна ширина задней части брюк по линии бедер?

10. Как построить линию сгиба задней части брюк?

# ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Амирова Э.К., Сакулина О. В. Конструирование одежды – М.:Академия, 2006. – 496 с.

- ГОСТ 17521-72  «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды».

- Единая методика конструирования одежды СВЕ (ЕМКО СВЕ).Теоретические основы,т.1.-М.:ЦНИИТЕИлегпром, 1998.- 200 с.

- ЕМКО СЭВ  Базовые конструкции мужской одежды, т. 2. -М.: ЦНИИТЕИлегпром,  1998.- 120 с.

- Куренова С. В., Савельева Н. Ю. Конструирование одежды. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 477 с.

- Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды – М.: Московская государственная академия лёгкой промышленности, 1999. – 216 с.

- Сакулин Б.С., Амирова Э.К.Конструирование мужской и женской одежды – М.:ИРПО; Академия, 200. – 304 с.

# Text boxes

14’’

14’

а                            б                          в

Рис. 1 Осанка фигуры

сгиб

высота стойки

стойка

отлет

конец воротника

ширина отлета

средняя линия

линия отлета

срез стойки

сгиб

стойка воротника

сгиб стойки

отлет

раскеп

уступ лацкана

лацкан

край борта

линия полузаноса

(середина переда)

ширина борта

сгиб лацкана

конец воротника

линия (край) отлета

а

ширина отлета

б

Рис. 12 – Конструкция отложного воротника с открытыми бортами

Рис. 13 – Конструкция воротника для изделий с комбинированной застежкой до верха и открытой на фасон

Рис. 14 – Конструкция стояче-отложного воротника с отрезной стойкой

Рис. 15 – Конструкция воротника-стойки

342

352

332

343

331

341

331’

351’

351

Рис. 17 -  Конструкция основы втачного рукава

Рис. 16 – Конструкция проймы

линия втачивания воротника

средняя линия спинки

плечевая линия

линия втачивания рукава

линия раскепа

линия груди

линия переднего переката рукава

линия талии

линия края борта

линия низа

линия полузаноса

линия отреза бочка

боковая линия

линия втачивания воротника

линия локтевого переката рукава

Рис. 18 - Двухшовный втачной рукав

Рис. 19 – Одношовный втачной рукав

Рис. 20 – Конструкция брюк