# Инструкционная карта

# Практическая работа

# Тема: Построение конструкции втачного рукава

# Цели:

- Углубить знания алгоритма расчета и построения чертежей конструкций втачного рукава.

- Сформировать практические навыки по выполнению расчётов и построению чертежа конструкции втачного  одношовного рукава.

Принадлежности и приспособления:

- Конспект, ручка,  ластик.

- Чертежные инструменты.

- Чертежные листы, калька, ножницы.

# Практическое задание

- Определите исходные данные для конструирования втачного одношовного   рукава.

- Выполните расчёты для построения чертежа конструкции

- Постройте чертеж  конструкции основы  втачного рукава

- Постройте развёртку втачного одношовного рукава.

- Оформите чертёж.

- Письменно ответить на контрольные вопросы.

# Контрольные вопросы

- Что представляет собой втачной рукав по внешнему виду? Какие разновидности втачных рукавов вы знаете в зависимости от количества вертикальных швов и их положения?

- Какие исходные данные необходимо определить для построения втачного рукава?

- Как определить длину проймы?

- Как определить высоту оката втачного рукава?

- Как определить ширину рукава под проймой?

- Как определить длину оката рукава?

- Как определить величину посадки по окату рукава?

- От чего зависит величина  нормы посадки по окату  рукава?

- Как определить ширину рукава внизу?

- Какие конструктивные точки взаимосвязаны на чертеже конструкции втачного рукава и чертеже конструкции плечевого изделия (по линии проймы)?

- Как называются основные конструктивные линии одношовного втачного рукава?

# Дополнительные сведения

Втачной рукав представляет собой деталь плечевого изделия, покрывающую руку,

отвесной формы, без слабины под проймой. Линия втачивания рукава в пройму

плечевого изделия по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее

сочленения с туловищем. Рукав втачивают по замкнутому контуру проймы,

вершине которой соответствует конечная плечевая точка в изделии (на спинке —

точка 14', на полочке — точка 14''). Такой рукав считается классическим, так как он

всегда присутствует в коллекциях модной одежды.

При построении чертежа конструкции рукава главным является сочетание

размеров рукава и проймы (по ширине и глубине проймы, по высоте оката и

ширине рукава) и выбора наиболее удачного решения для них, что является очень

важным для обеспечения хорошей посадки рукава в изделии на фигуре и удобства,

надежности в эксплуатации.

# Для  построения основы втачного рукава копируют пройму с чертежа конструкции изделия (при выполнении практической работы необходимо использовать чертёж базовой конструкции платья). При установлении исходных данных необходимо  копировать пройму и определить:

# длину проймы (Д п р );

# величину посадки рукава по пройме (Пп о с.)

# распределение припуска на посадку оката рукава по участкам;

# длину оката рукава;

# ширину оката рукава

# высоту оката рукава (В о к = О1О2)

# длину руки до линии обхвата запястья (Др.зап.)

# длину руки до линии локтя (Др. лок)

# ширину рукава внизу (Шр.н)

# При выполнении работы необходимо сначала выполнить расчёты и построение  чертежа основы втачного рукава, а затем путём развёртки получить  одношовный втачной рукав с локтевой вытачкой. Одношовный рукав в нижней части имеет один шов. Чаще всего его располагают посередине линии ширины рукава под проймой (/333-341р/= 0,5*/333-354/) или смещают от середины в сторону переднего переката на 1-2  см, тогда его вершину совмещают с точкой  341 (/333-341р/= 0,6*/333-354/)

# Чертеж конструкции рукава построить в масштабе 1:1 на листе ватмана

# Письменный отчёт

# Определить исходные данные.

# Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции основы рукава.

# Расчёты для построения чертежа конструкции рукава выполнить в форме таблицы. Записи должны быть краткими и чёткими. Конечный результат записывать с точностью до 0,1 см.

# Таблица-Расчёт чертежа конструкции втачного одношовного рукава.

В сантиметрах

| Наименование участка | Условное обозначение на чертеже | Расчётная формула | Расчёт | Расчётная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота оката | 331-13 | В ок О1О2 | ОО1-ОО2 18,8-2,5- | 16,36 |

# Построить чертёж основы втачного рукава.

# Построить развёртку втачного рукава.

# Оформить чертёж.

# Письменно ответить на контрольные вопросы.